## Slide 1
PARADISE
Kortrijk Kerngezond 2026 · voetgezondheid en zorgtechnologie
FWO
TBM T000226N
Protocolversie 1.0 · 17 mei 2026 · S71769
Notes: WAT U ZEGT
PARADISE gaat niet over genezen maar over terugkomen. Zes Belgische voetklinieken, honderdvierenveertig patiënten, achttien maanden per patiënt. Ik neem u mee langs het waarom, de meting en het traject. Onderbreek me gerust.
PRESENTATIETIP
Het beeld draagt deze dia, dus de foto moet raak zijn. Zet hem in beeld\stock\, draai verwerk_stock.py, en vervang het kader met rechtsklik en Afbeelding wijzigen. Liggend, koele tonen, en rustig onderaan — daar staat de titel.
INTERACTIE
Laat de dia staan terwijl de zaal binnenkomt. Zeg pas iets als iedereen zit.

## Slide 2
40
%
krijgt binnen een jaar
een nieuw ulcus
65%
NA VIJF JAAR
2,5×
HOGERE STERFTE
> 70%
STERFTE NA AMPUTATIE
Armstrong, Boulton & Bus · N Engl J Med 2017
02 / 13
Bron 1 · Armstrong 2017
Notes: WAT U ZEGT
Veertig procent krijgt binnen één jaar een nieuw ulcus. Na vijf jaar is dat vijfenzestig. En de sterfte ligt tweeënhalf keer hoger dan bij diabetes zonder ulcus — na een amputatie zelfs boven de zeventig procent. Dit is geen wondprobleem. Dit is een overlevingsprobleem.
PRESENTATIETIP
Dit is het probleem waar de hele studie op staat. Eén dia, dan door.
INTERACTIE
Geen. Dit is context, geen discussie.

## Slide 3
WAT DIABETES MET EEN VOET DOET
Drie dingen tegelijk
De druk stijgt
BELASTING
200 kPa is de grens
MEETBAAR
Een stijve voet verdeelt het gewicht slechter.
Op één plek kan de druk oplopen tot ver boven wat de huid verdraagt.
Het gevoel verdwijnt
ZENUWEN
0 pijnsignaal
Zenuwschade neemt de waarschuwing weg.
Een wonde doet geen pijn, dus je loopt erop door.
ONZICHTBAAR
Het wordt laat ontdekt
TIJD
40 % opnieuw binnen een jaar
Een genezen wonde komt vaak terug.
Wie het vroeg ziet, kan het keren.
TE VOORKOMEN
03 / 13
Notes: WAT U ZEGT
Diabetes doet drie dingen met een voet, en ze versterken elkaar. De druk op één plek loopt op, het gevoel verdwijnt, en daardoor wordt een wonde pas laat opgemerkt. Veertig procent krijgt binnen een jaar een nieuwe. Het goede nieuws is dat elk van die drie meetbaar is.
PRESENTATIETIP
Drie kaarten, drie zinnen. Niet meer. Het publiek moet het beeld onthouden, niet de cijfers.
INTERACTIE
Vraag wie ooit een blaar niet gevoeld heeft. Bijna iedereen herkent dat.

## Slide 4
HET ONDERZOEK
PARADISE meet
wat tot nu toe
geschat werd
Zes Belgische voetklinieken onderzoeken samen of een zool die meetbaar ontlast, én die ook echt gedragen wordt, nieuwe wonden voorkomt. AZ Groeninge in Kortrijk is een van die zes. De studie loopt achttien maanden per deelnemer.
UITZONDERING
De studie start binnenkort. Er zijn nog geen resultaten — wat u vandaag ziet, is de techniek en de aanpak.
04 / 13
Notes: WAT U ZEGT
Wij meten voortaan wat tot nu toe geschat werd. Zes Belgische voetklinieken doen dit samen, en AZ Groeninge hier in Kortrijk is er een van. Per deelnemer loopt het achttien maanden. Ik zeg er meteen bij: de studie start nog, er zijn nog geen resultaten.
PRESENTATIETIP
Zeg uitdrukkelijk dat er nog geen resultaten zijn. Dat wekt meer vertrouwen dan een belofte.
INTERACTIE
Geen.

## Slide 5
DE TECHNIEK
Een zool die meet terwijl u stapt
01
Wat het is
99 sensoren per voet
Een flinterdunne inlegzool met druksensoren.
Ze gaat gewoon in uw eigen schoen.
Een zendertje aan het onderbeen stuurt de gegevens draadloos door.
02
Hoe het werkt
100 metingen per seconde
U wandelt tien meter, heen en weer.
Elke stap wordt opgemeten.
Na een minuut weet de zorgverlener waar de druk te hoog oploopt.
05 / 13
Notes: WAT U ZEGT
Dit is een gewone inlegzool met negenennegentig druksensoren erin. Ze gaat in uw eigen schoen, en een zendertje aan het onderbeen stuurt de metingen draadloos naar de laptop. Honderd metingen per seconde, terwijl u wandelt. Na één minuut weten we waar de druk te hoog oploopt.
PRESENTATIETIP
Houd een echte zool omhoog terwijl u dit zegt. Dat doet meer dan de dia.
INTERACTIE
Laat de zool rondgaan in de zaal.

## Slide 6
WAAROM HET ERTOE DOET
Van meting naar maatwerk
De kaart
Elke sensor geeft een cijfer
Samen een drukkaart van de voet
Rood is waar het misgaat
De norm
Onder 200 kPa met de zool
Of een kwart lager dan zonder
Gemeten in dezelfde sessie
De aanpassing
De zool wordt bijgewerkt
Opnieuw meten, tot het klopt
Geen schatting, een cijfer
De opvolging
Opnieuw op maand 6, 12 en 18
Een zool slijt
Wat ontlastte, moet blijven ontlasten
06 / 13
Notes: WAT U ZEGT
Die metingen worden een kaart van uw voet, en rood is waar het misgaat. De norm is tweehonderd kilopascal, of een kwart lager dan zonder de zool. Haalt de zool dat niet, dan wordt hij bijgewerkt en opnieuw gemeten. Geen schatting dus, maar een cijfer waar u op kunt terugkomen.
PRESENTATIETIP
Dit is de kern van de dia ervoor, in vier stappen. Wijs ze aan terwijl u ze noemt.
INTERACTIE
Geen.

## Slide 7
DE TWEEDE HELFT VAN HET VERHAAL
Een goede zool helpt alleen als hij aan staat
01
Het probleem
Thuis gaat de schoen uit
Net binnenshuis worden de meeste stappen gezet.
Precies daar wordt het schoeisel het minst gedragen.
Vragen hoe vaak iemand hem draagt, levert geen betrouwbaar antwoord.
02
De oplossing
Een sensor in de zool
Een temperatuursensor van 9 bij 13 millimeter.
Hij meet elk kwartier of de schoen gedragen wordt.
Geen GPS, geen microfoon, geen camera.
07 / 13
Notes: WAT U ZEGT
De beste zool ter wereld doet niets in de kast. Net binnenshuis worden de meeste stappen gezet, en daar gaat de schoen het vaakst uit. Een sensor van negen bij dertien millimeter meet elk kwartier of de schoen gedragen wordt. Geen GPS, geen microfoon, geen camera — alleen temperatuur.
PRESENTATIETIP
Noem meteen wat de sensor níét doet. Dat is de eerste vraag die iemand stelt.
INTERACTIE
Vraag of iemand zich zou storen aan zo een sensor. Het antwoord verrast meestal.

## Slide 8
EEN VOORBEELD
Hoe dat er in de praktijk uitziet
De situatie
Een man van 62, diabetes, vorig jaar een wonde onder de bal van de voet die genezen is
De meting
In de schoen zonder zool loopt de druk daar op tot boven de norm
De aanpassing
De pedorthist werkt de zool bij en er wordt opnieuw gemeten, tot de druk onder de grens zit
De opvolging
De sensor toont dat hij de schoen binnenshuis nog weinig draagt — daar gaat het gesprek dan over
0
wonden
Dit is een verzonnen voorbeeld, geen echte patiënt. Het toont de werkwijze, niet een resultaat.
08 / 13
Notes: WAT U ZEGT
Zo ziet dat eruit bij iemand zoals u of ik. Let op: dit is een verzonnen voorbeeld, geen echte patiënt. De druk bleek te hoog onder de bal van de voet, de zool werd bijgewerkt tot ze onder de norm zat, en daarna toonde de sensor dat hij thuis nog weinig gedragen werd. Daar ging het gesprek dan over.
PRESENTATIETIP
Zeg met zoveel woorden dat dit fictief is. Een publiek onthoudt een casus als waarheid als u dat niet doet.
INTERACTIE
Geen.

## Slide 9
WAAR HET NAARTOE GAAT
Zorg die meedenkt
Draagbare sensoren
Kleiner en goedkoper
Meten zonder op te vallen
Meer dan alleen in het ziekenhuis
Slimme analyse
Patronen in duizenden stappen
Herkent wat een mens niet ziet
Ondersteunt de zorgverlener, vervangt hem niet
Continu in plaats van af en toe
Nu: een meting per half jaar
Straks: een beeld dat meeloopt
Sneller bijsturen
Voorspellen in plaats van herstellen
Risico zien voor de wonde er is
Ingrijpen terwijl het nog klein is
Dat is het hele punt
09 / 13
Notes: WAT U ZEGT
Dit is de richting waar het naartoe gaat, en ik zeg er eerlijk bij: nog niet waar we vandaag staan. Sensoren worden kleiner, analyse slimmer, en metingen gaan van af en toe naar continu. Het doel is het risico zien vóór de wonde er is.
PRESENTATIETIP
Blijf voorzichtig: dit is de richting, niet wat vandaag al kan.
INTERACTIE
Geen.

## Slide 10
WIE DIT SAMEN DOET
Onderzoek en kliniek, aan dezelfde tafel
KU Leuven
CAMPUS BRUGGE
1 onderzoeksgroep
HET ONDERZOEK
Revalidatiewetenschappen.
Ontwerpt de studie, meet en analyseert.
AZ Groeninge
KORTRIJK
1 van de zes centra
Een erkende voetkliniek met een multidisciplinair team.
Hier gebeurt de zorg, en hier wordt gemeten.
DE PRAKTIJK
PARADISE
DE STUDIE
6 voetklinieken
Gefinancierd door het FWO.
Wat werkt in de studie, kan daarna overal.
DE BRUG
10 / 13
Notes: WAT U ZEGT
Dit werkt alleen omdat onderzoek en kliniek aan dezelfde tafel zitten. KU Leuven Campus Brugge ontwerpt en analyseert, AZ Groeninge doet de zorg en de metingen. Zes voetklinieken in totaal. Wat in de studie werkt, kan daarna overal.
PRESENTATIETIP
Noem de mensen bij naam als er iemand van AZ Groeninge in de zaal zit. Dat maakt het concreet.
INTERACTIE
Geen.

## Slide 11
VANDAAG OP DE STAND
Kom het zelf proberen
Voel de zool
AANRAKEN
1,9 millimeter dik
BIJ DE STAND
Een echte sensorzool in de hand.
Dunner dan u verwacht.
Meet uw stap
WANDELEN
10 meter
Wandel met de zolen in uw eigen schoenen.
Zie meteen uw eigen drukkaart.
DOE MEE
Stel uw vraag
GESPREK
∞ vragen welkom
Over uw voeten, over de studie, over de techniek.
Ook de vraag of dit iets voor u is.
WIJ STAAN ER
11 / 13
Notes: WAT U ZEGT
U kunt dit vandaag zelf voelen. Op de stand ligt een echte sensorzool van nog geen twee millimeter dik, en wie wil, wandelt tien meter met de zolen in de eigen schoenen en ziet meteen zijn eigen drukkaart. Kom langs, ook met de vraag of dit iets voor u is.
PRESENTATIETIP
Dit is de dia die mensen naar de stand brengt. Wijs aan waar u staat.
INTERACTIE
Vraag wie straks wil meten. Steek zelf uw hand op.

## Slide 12
BEDANKT VOOR UW AANDACHT
Kom gerust langs
met uw vraag
Meer over het project
Scan voor de projectsite met uitleg over de meting, de studie en de zes voetklinieken.
Janou De Buyser
DOCTORAATSONDERZOEKER · DAGELIJKSE OPVOLGING
Uw eerste aanspreekpunt: inclusies, metingen, formulieren, sensoren en alles wat in de praktijk vastloopt.
janou.debuyser@kuleuven.be
Spoorwegstraat 12 · Brugge
prof. dr. Kevin Deschamps
PROMOTOR
Wetenschappelijke vragen, de opzet van de studie en afspraken op het niveau van uw centrum.
Revalidatiewetenschappen
KU Leuven · Campus Brugge
PARADISE is een samenwerking van KU Leuven — Revalidatiewetenschappen, Campus Brugge — met zes Belgische voetklinieken, waaronder AZ Groeninge in Kortrijk. Gefinancierd door het FWO.
12 / 13
Notes: WAT U ZEGT
Dank u wel. Als u één ding meeneemt: een wonde aan de voet is bij diabetes zelden toeval, en meestal te zien voor ze er is. Wij staan de hele dag op de stand — kom uw eigen drukkaart bekijken, of stel gewoon uw vraag. De QR-code brengt u naar de projectsite.
PRESENTATIETIP
Laat deze dia staan terwijl mensen naar de stand komen. Wijs de QR-code aan en zeg waar die naartoe gaat.
INTERACTIE
Nodig mensen uit om te komen meten. Noem het uur waarop u er staat.

## Slide 13
WAAR DE CIJFERS VANDAAN KOMEN
Referenties
1
Armstrong DG et al. N Engl J Med. 2017;376(24):2367–75.
De nummering volgt die van het protocolmanuscript.
13 / 13
Notes: WAT U ZEGT
Deze dia laat u staan tijdens de vragen. Alles wat u genoemd hebt, staat hier met nummer en citaat, in dezelfde nummering als het protocolmanuscript.
PRESENTATIETIP
INTERACTIE